附件1

常见问题隐患及整改建议汇总表

| 专业 | 序号 | 问题描述 | 整改建议 | 归属√ | 是否构成重大隐患 | 分类整治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 文件资料类 | 执行类 | 现场类 |  |  |
| 安全基础管理 | 1 | 未建立健全安全生产责任制。缺少部分岗位安全职责，部分岗位安全职责不全面或存在雷同内容。 部分员工对岗位安全职责不熟悉。 | 按照《安全生产法》（中华人员共和国主席令第八十八号）第二十二条和第二十五条的要求及企业实际，修订安全生产责任制，制定安全生产责任制考核标准。 对员工进行安全生产责任制的培训、考核。 |  | √ |  |  |  |
|  | 2 | 《安全生产风险研判和承诺公告管理制度》中缺少主要负责人、分管负责人及各职部门的职责。 承诺公告内容中有缺失，如缺少“重大危险源安全包保责任人职责落实情况”、“特殊作业”“承包商作业”的内容。 | 按照《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第三条及《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第八条的要求，修订安全承诺公告制度，规范开展风险研判和承诺公告工作。 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 安全教育培训不到位，现场员工不了解培训内容、岗位风险，不熟悉岗位应急处置措施。 | 按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第二十二条的要求，完善安全培训教育档案；对员工进行安全教育培训。 按照《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十五条的要求，对员工进行培训。 |  | √ |  |  |  |
|  | 4 | 特种作业人员未持证上岗（或超期未审）；危险工艺岗位持证人员数量不足。 | 按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第五和第二十一条的要求，特种作业人员持证上岗，特种作业操作证每3年复审一次。 |  | √ |  | √ | 停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |
|  | 5 | 部分作业活动风险分析不全面。 | 按照《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》（河南省人民政府令第191号）第八条和第九条的要求及企业实际，修订、完善风险分析记录。 |  | √ |  |  |  |
|  | 6 | 1.《特殊作业管理制度》制定不完善，如：《动火作业》未明确各项安全措施的确认人，缺少作业前对危险有害因素进行辨识等。《高处作业》中高处作业的分级未区分A/B类。 2.特殊作业管理不规范。如：个别作业不办理作业票证；实际作业过程中与制度制定的不一致等。 | 按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014)第5条、第6条、第8条和第10条的要求，修订特殊作业管理制度，规范特殊作业管理。 | √ | √ |  | √ | 限期改正类 |
|  | 7 | 对承包商管理不严格，如：对承包商作业人员进行现场安全交底不严格，交底内容有缺失。 | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条的要求，对承包商作业人员进行现场安全交底。 |  | √ |  |  |  |
|  | 8 | 应急预案编制不规范，年度应急演练计划有缺失，员工应急处置措施不熟练 | 按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）要求，完善应急预案。 按照《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第三十三、三十四条的要求，完善应急预案演练计划，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | √ | √ |  |  |  |
|  | 9 | 新入职员工学历和专业不符合要求。 | 按照《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第（三）条的要求，自2020年5月起入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平,不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。 |  | √ |  |  |  |
|  | 10 | 未足额配备应急救援器材或配备的应急救援器材不符合岗位要求。 员工不能熟练使用应急救援器材。 | 按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）第6.1条的要求，正确、足额配备应急救援器材。 对员工进行应急救援器材使用的培训。 |  |  | √ |  | 限期改正类 |
| 工艺管理 | 11 | 未进行HAZOP分析报告或未落实提出的建议措施。 | 1.按照 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）的要求，开展HAZOP和SIL定级。 2.按照企业实际进行HAZOP分析。 |  | √ |  |  | 限期改正类 |
|  | 12 | 变更管理不规范，在部分工艺、技术、设施等变更时未履行变更手续。 | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条的要求，履行变更管理程序。 |  | √ |  |  | 限期改正类 |
|  | 13 | 操作规程编写不规范，内容有缺失。 | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条的要求，补充物料衡算内容。 | √ |  |  |  |  |
|  | 14 | 未落实设计，存在部分设备设施布局与设计不一致的现象。 | 及时开展安全设计诊断。 |  |  | √ |  |  |
|  | 15 | 自动化控制系统未实现全覆盖、投用率低。 | 按照《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第一条的要求，涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率达到100％。 |  | √ | √ |  |  |
|  | 16 | 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，未设置紧急切断装置。 | 按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条的要求，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。 |  |  | √ |  | 停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |
|  | 17 | 未落实反应安全评估提出的建议。 | 按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）第三条的要求，实施评估报告提出的安全措施。 |  | √ |  |  | 限期改正类 |
| 机电仪表 | 18 | 未落实设备完好性管理，安全附件管理不到位。如：1.未编制2022年设备预防性维修计划；2.现场仪表检查周期不符合要求。 | 1.按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十七）条的要求，开展设备预防性维修工作。 2.按照《危化品企业风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第3.2.1条的要求，设备人员每天至少两次对现场仪表进行检查。 |  | √ |  |  |  |
|  | 19 | 未设置或未按要求规范设置气体检测报警探测器。 | 按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）要求，设置区域声光警报器。 |  |  | √ | √ | 限期改正类 |
|  | 20 | 爆炸危险区域内存在非防爆电气（或失爆）。 | 按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条的要求，更换符合防爆等级要求的电气设备。 |  |  | √ | √ | 停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |
|  | 21 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 | 按照《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2条、E4条的要求，安全阀进出口阀门应全开。 |  |  | √ | √ |  |
|  | 22 | 工艺仪表管理不规范。 | 按照相关标准规范要求进行管理、设置。 |  |  | √ |  |  |

附件2

| 企业安全风险隐患排查情况表 |
| --- |
| 报送单位： 报送时间：2022年 月 日 |
|  | 企业数 | 企业自查情况 | 县区检查情况 | 分类整治情况 |
|  | 危化生产企业数 | 一般化工生产企业数 | 医药生产企业数 | 发现隐患数 | 重大隐患数 | 已整改隐患数 | 检查企业数 | 检查隐患数 | 重大隐患数 | 行政处罚企业数及处罚金额（万元） | 已整改隐患数 | 暂扣或吊销安全生产许可证类 | 停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设备设施类 | 限期改正类 |